Epreuve de Notion d'échelle dans les méthodes de séparation

Master 2 Sciences Analytiques

(M. François)

(1 heure)

Remarque : Les documents de cours et la calculatrice sont autorisés lors de cette épreuve.

SEPARATION D’ACIDES CARBOXYLIQUES AVEC UN CAPILLAIRE EN SILICE VIERGE

On propose ici l’étude de la séparation électrocinétique du mélange des 8 composés suivants :

| Acides | Pka |
| --- | --- |
| férulique | 4,52 |
| acétylsalicylique | 3,48 |
| cinnamique | 4,44 |
| phénylacétique | 4,40 |
| benzoïque | 4,20 |
| salicylique | 3,11 |
| méthacrylique | 4,48 |
| acrylique | 4,28 |

# Tableau 1 : liste des acides carboxyliques

# Conditions opératoires générales :

Capillaire en silice vierge, 50 m d.i. x 35 cm (cellule de détection à 26,5 cm)

Electrolyte support : tampon bicine 50 mM pH 8,35

Température : 		20 °C

Tension appliquée : 	V = + 30 kV

Détection : absorbance UV à 200 nm

Echantillon : mélange des 8 acides carboxyliques chacun à 0,1 mM (en tampon bicine 50 mM).

L’ordre de sortie des composés correspond à celui donné dans le tableau 1

Fig 1 : Conditions générales, injection hydrodynamique 30mbar, 3s

Fig 2 : Influence du volume injecté

- Quel type de technique électrophorétique est mise en œuvre lors de cette expérience ?

- Calculer le champ électrique appliqué dans les conditions données (en V.cm-1). Calculer le volume injecté d’échantillon en nanolitre pour les conditions générales (Figure 1).

(Viscosité de l’eau à 20° = 0,001 Pa.s et 1 Pa = 10-5 bar)

- A quelle famille (cation, neutre ou anion) appartiennent les composés étudiés ? Justifier ?

- Donner la définition d’une solution tampon ?

- Calculer la mobilité électroosmotique µeo  et les mobilités électrophorétiques µep des différents acides (Figure 1) ?

- La Figure 2 montre l’influence du volume injecté sur la séparation. Expliquer brièvement la baisse de la résolution.

- Sur quel paramètre pourrait-on jouer pour éviter cette baisse de résolution ? Expliquer brièvement le phénomène souhaité?

ANNEXE

Formule chimique des composés

Acide Férulique

Acide Acétylsalicylique

Acide Cinnamique

Acide Benzoïque

Acide Salicylique

Acide Méthacrylique

Acide Acrylique