## Slide 1
Licence Professionnelle
Chimie de Synthèse
Cours de Chromatographie
Enseignant : Y. FRANCOIS

## Slide 2
Yannis FRANCOIS
Laboratoire de Spectrométrie de Masse des Interactions et des Systèmes
Tour de Chimie, 12ème étage
e-mail: yfrancois@unistra.fr

## Slide 3
Plan de cours
Introduction générale sur la chromatographie
Aspect théorique de la chromatographie
Chromatographie gazeuse : principe et appareillage
Chromatographie liquide : principe et appareillage

## Slide 4
Introduction chromatographie
1900 : Invention de la chromatographie (Michel TSWETT)
1938 : Première chromatographie sur couches minces (Ismailov et Schraiber)
1952 : Naissance officielle de la chromatographie phase gaz (Martin et Synge, Nobel 1952)
1955 – 1960 : Age d’or de la chromatographie en phase gazeuse
Fin des années 60 : Naissance de la chromatographie en phase liquide à haute performance
De nos jours : Amélioration instrumentale (informatisation) et innovation dans le domaine de la miniaturisation (nanotechnologie)
Historique

## Slide 5
Introduction chromatographie
Principe
Fraction
Chromatographie d’élution

## Slide 6
Introduction chromatographie
Principe
Séparation de mélange complexe
Basée sur des équilibres particuliers entre les composés et deux phases :
      Phase stationnaire
      Phase mobile
Différentes interactions peuvent entrer en jeu :
      Adsorption
      Partage
      Paires d’ions
      Échange d’ions
      Exclusion stérique

## Slide 7
L’adsorption
C’est l’accumulation de substances à la surface d’une des phases

## Slide 8
Principe
2 corps différents ne se partagent pas de façon identique entre 2 phases
Coefficient de partage
Le partage
CS : concentration dans la phase stationnaire
CM : concentration dans la phase mobile

## Slide 9
Principe
La phase stationnaire a des propriétés d’échanges d’ions.
Présence de groupements acide ou basique permettant l’échange de certains de leurs ions avec ceux, de même signe, de l’échantillon
Echange d’ions
Phase mobile : Solution de sels ou d’acide ou de base
Les coefficients de partage sont appelés coefficient d’échanges d’ions

## Slide 10
Principe
On appelle paire d’ions, l’association de 2 ions de charges opposées
A+aq + B-aq → (A+ ; B-)aq
La paire d’ions perd son caractère ionique
  Elle devient moins polaire,
  Elle devient hydrophobe
  Elle passe en phase organique peu polaire
Cela permet de séparer les ions
Formation de paires d’ions

## Slide 11
Principe
On ajoute un contre ion (+) à la phase mobile
Formation de paires d’ions apolaires qui interagissent avec la phase stationnaire
Les composés sont retenus
Formation de paires d’ions

## Slide 12
Introduction chromatographie
Principe
Affinité forte du produit pour la phase stationnaire :
    Le produit progresse lentement dans la phase stationnaire
    Le temps de rétention du produit est long
Affinité forte du produit pour la phase mobile :
    Le produit progresse rapidement dans la phase stationnaire
    Le temps de rétention du produit est plus court
Le temps de rétention du composé permet son identification

## Slide 13
Introduction chromatographie
Principe
Amélioration technique permanente de la chromatographie :
Miniaturisation et automatisation des systèmes d’injections
      Injection de petit volume
      Répétabilité des injections
Augmentation de la sensibilité des détecteurs
      Étude de traces
Grande variété de phase stationnaire
      Variation des types d’interactions

## Slide 14
Colonne
-
Injection
Phase mobile
Détecteur
Introduction chromatographie
Principe

## Slide 15
Introduction chromatographie
De nos jours, la chromatographie est la technique de séparation la plus largement utilisée
Techniques très répandues dans le monde industriel
Très grand domaine d’applicabilités
Domaines d’applications

## Slide 16
Introduction chromatographie
Industrie chimique : production, contrôle…
Industrie alimentaire : corps gras, vins et spiritueux, bière, arôme…
Industrie cosmétique et parfums
Industrie pharmaceutique
Domaines d’applications
Energie : raffinerie de pétrole, gaz naturel, biomasse…
Contrôle pollution : eaux, sols, atmosphère
Exploration spatiale
Police scientifique
Recherche scientifique

## Slide 17
Introduction chromatographie
Quel type d’échantillon ? Solide, liquide, gazeux
Les questions que vous aurez à vous poser ?
Que veut on doser ? Composé majeur, mineur ou des traces
Analyse partielle ou complète de l’échantillon ?
Récupération de l’échantillon ?
Précision de l’analyse ? Qualitatif ou quantitatif
Quel sera le coût de l’analyse ?
Durée de l’analyse ?
Poids de l’analyse sur l’environnement ?

## Slide 18
Plan de cours
Introduction générale sur la chromatographie
Aspect théorique de la chromatographie
Chromatographie gazeuse : principe et appareillage
Chromatographie liquide : principe et appareillage

## Slide 19
Colonne
-
Injection
Phase mobile
Détecteur
Le chromatogramme
Aspect théorique
Chromatogramme

## Slide 20
Aspect théorique
Le chromatogramme
tM : Temps mort
tR : Temps de rétention
t’R : Temps de rétention réduit
tM
tR
tR’

## Slide 21
Aspect théorique
Coefficient de partage
CS : concentration dans la phase stationnaire
CM : concentration dans la phase mobile

## Slide 22
tM
tR
tR’
Aspect théorique
tM (Temps mort) : temps écoulé pour un composé non retenu par la
colonne
tR (Temps de rétention) : temps écoulé entre l’instant de l’injection et
le max du pic du composé
t’R (Temps de rétention réduit) : temps de rétention affranchit des
phénomènes hors phase stationnaire
t’R = tR – tM
Grandeurs physiques : Temps

## Slide 23
Aspect théorique
Le chromatogramme idéal
Caractéristiques de la courbe de Gauss

## Slide 24
Aspect théorique
Le chromatogramme réel
Irrégularité de concentration dans la zone de dépôt
Vitesse de la phase mobile non constante dans la colonne
Surcharge
de la phase stationnaire
Composé trop peu retenu
Cas idéal

## Slide 25
Aspect théorique
Grandeurs physiques : Facteur de rétention k’
Indépendant du débit
Indépendant de la longueur de la colonne
Définit le comportement des colonnes
tR = tM(k’+ 1)
k’ = t’R/tM

## Slide 26
Aspect théorique
Règle générale : Facteur de rétention k’
k’ = 0 → tR = tM ou VR = VM
    Composé non retenu par la phase stationnaire
k’ faible
    Composé peu retenu par la phase stationnaire
    tR rapide
k’ très grand
    Composé très retenu par la phase stationnaire
    tR très grand
k’ trop grand
    Composé trop retenu par la phase stationnaire
    Phénomène de diffusion, le pic s’élargit

## Slide 27
Aspect théorique
Règle générale : Facteur de rétention k’
Ordre de grandeur de k’ : Compris entre 1 et 10
Le meilleur compromis :
    Analyse courte
    Bonne séparation
2 < k’ < 6

## Slide 28
Aspect théorique
Grandeurs physiques : la théorie des plateaux
La théorie des plateaux est sans doute la meilleure théorie permettant d’expliquer les phénomènes de séparation chromatographique.
Modélisation des équilibres Soluté/Phase stationnaire/Phase mobile sous la forme de plateaux.
Limitations :
        Absence de considération des phénomènes de diffusion
        Impossibilité d’introduire tout l’échantillon dans un volume infiniment petit
        Absence de considération cinétique (vitesse d’échanges entre les deux phases)
Théorie cinétique (Vu plus tard dans le cours)

## Slide 29
Aspect théorique
Grandeurs physiques : Efficacité
Paramètre N : Nombre de plateaux théoriques
Paramètre H : Hauteur des plateaux théoriques
H = L/N
N : paramètre relatif, dépend du soluté et des conditions opératoires

## Slide 30
Aspect théorique
Grandeurs physiques : Efficacité théorique
Dispersion d’un soluté dans la colonne et traduction sur le chromatogramme
ω
ou
δ

## Slide 31
Aspect théorique
Grandeurs physiques : Sélectivité α
La mesure de la sélectivité d’une séparation entre deux composés est réalisée à l’aide du facteur de sélectivité α
Le facteur de sélectivité α décrit la position, l’un par rapport à l’autre, de deux pics adjacents

## Slide 32
Aspect théorique
Grandeurs physiques : Sélectivité α
Le facteur de sélectivité α peut être exprimé à l’aide des paramètres de rétention :
Avec les volumes :
α = (VR2 – VM)/(VR1 – VM)
VR2 = VM + K2VS
VR1 = VM + K1VS
Avec les temps de rétention :
Or Ki = k’i . VM/VS

## Slide 33
Aspect théorique
Grandeurs physiques : Résolution R ou Rs
La résolution
Le facteur de résolution R permet de traduire numériquement la qualité de la séparation entre deux pics.

## Slide 34
Aspect théorique
Exemple : Résolution R ou Rs
Pour une bonne séparation :
Rs > 1,5

## Slide 35
Aspect théorique
Grandeurs physiques : Relation entre N et Rs
Pour deux pics homologues :
Or

## Slide 36
Aspect théorique
Grandeurs physiques : Relation entre Rs et α
Or
Approximation : k’ = moyenne de k’1 et k’2 si les pics sont similaires ou
presque

## Slide 37
Aspect théorique
Question :
Que faire quand les pics sont mal résolus ?
On augmente le facteur de rétention k’
On augmente l’efficacité N
On augmente la sélectivité α

## Slide 38
Aspect théorique
Exemple appliqué à la CPG:
Séparation de deux composés A et B sur une colonne de 2 m :
Calculer la résolution de la colonne ?
    Données expérimentales :
      tRA = 400 sec ωA = 19,5 sec
      tRB = 420 sec ωB = 20,5 sec
      tM = 50 sec
R = 2.(420-400)/(19,5+20,5) = 1
Mauvaise séparation

## Slide 39
Aspect théorique
Exemple appliqué à la CPG:
Calculer le nombre de plateaux théoriques de la colonne ?
Avec
= 7,4
= 7
= 1,06
et
= 0,06
NB = 5727 plateaux

## Slide 40
Aspect théorique
Exemple appliqué à la CPG:
Quelle longueur de colonne serait nécessaire pour avoir R = 1,5 ?
Application numérique :
R2/R1 = 1,5/1 = 1,5 =
y = 2,25
L2 = 2,25 . 2 m = 4,5 m

## Slide 41
Aspect théorique
Grandeurs physiques : la théorie des plateaux
La théorie des plateaux est sans doute la meilleur théorie permettant d’expliquer les phénomènes de séparation chromatographique.
        Pics gaussiens
        Calcul du nombre de plateaux
Limitations :
        Absence de considération des phénomènes de diffusion
        Impossibilité d’introduire tout l’échantillon dans un volume infiniment petit
        Absence de considération cinétique (vitesse d’échanges entre les deux phase
        Causes d’élargissement des pics

## Slide 42
Aspect théorique
Grandeurs physiques : la théorie cinétique
La théorie cinétique considère le pic chromatographique comme représentatif de la distribution statistique des temps de rétention des molécules d’une substance donnée sur la colonne.
La théorie cinétique considère les phénomènes de diffusion et de transfert de masse

## Slide 43
Aspect théorique
Grandeurs physiques : la théorie cinétique
Phénomènes de diffusion :
Diffusion moléculaire longitudinale
Diffusion turbulente
Remplissage

## Slide 44
Aspect théorique
Grandeurs physiques : la théorie cinétique
a
b
t0, les molécules a et b d’une même substance sont sur la même ligne
ti, a va rester dans le pore du grain de la phase stationnaire et b dans la phase mobile
tf, b ira plus vite que la molécule a
Transfert de masse

## Slide 45
Aspect théorique
Grandeurs physiques : la théorie cinétique
Application à la CPG
Equation de Van Deemter
H = A + B/ū + C.ū
ū = vitesse linéaire moyenne d’écoulement de la phase mobile dans la colonne

## Slide 46
Aspect théorique
Grandeurs physiques : la théorie cinétique
Les solutions pour minimiser des phénomènes de diffusion :
Améliorer l’homogénéité de la phase:
              Absence d’hétérogénéités
              Absence de bulle
              Absence de vide
Réduire le diamètre des particules dp
Homogénéiser le débit de la phase mobile
Diminuer la taille des grains et des pores

## Slide 47
Aspect théorique
Grandeurs physiques : la théorie cinétique
En résumé :
Prendre des particules
            De petites tailles
            De faible porosité
Réaliser des chromatographies
            Rapides
            Avec des phases stationnaires miniaturisées
Travailler
            A faible température
            En réduisant les volumes morts

## Slide 48
Plan de cours
Introduction générale sur la chromatographie
Aspect théorique de la chromatographie
Chromatographie gazeuse : principe et appareillage
Chromatographie liquide : principe et appareillage

## Slide 49
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
Principe
Phase stationnaire
A
B
ÉCHANGE de molécule GAZEUSE entre phase stationnaire et phase mobile
Phase stationnaire liquide ou solide
Phase mobile GAZEUSE
Phase mobile
Méthode de séparation de composés gazeux ou susceptibles d’être vaporisés dans décomposition

## Slide 50
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
Phase mobile ou gaz vecteur
Nature : Gaz inerte
        Hélium
        Diazote
        Argon
        Dihydrogène…
Choix du gaz vecteur
        Détecteur utilisé
        Coût de fonctionnement…
Propriété : inerte vis-à-vis des solutés et des phases stationnaires
Il n’y a pas d’interaction entre le gaz et la phase stationnaire
Il n’y a pas d’interaction entre le gaz et les solutés

## Slide 51
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
La température T
La température T est un paramètre majeur en GPG
Le volume de rétention VR varie selon la loi :
Log(VR) = (a/T) + b
Si T augmente : le volume de rétention diminue et donc le temps de rétention diminue

## Slide 52
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
La température T
Représentation de l’équation pour une série de composés homologues
Log(VR) = (a/T) + b
Plus la température est forte, plus la séparation est rapide
A très forte température, il n’y a plus de séparation

## Slide 53
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
La température T
Représentation de l’équation pour une série de composés différents
A T1, on ne sépare pas les composés 1 et 3
A T3, on ne sépare pas les composés 1 et 2
A T2, on sépare des composés 1, 2 et 3

## Slide 54
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
Appareillage

## Slide 55
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
Appareillage

## Slide 56
Systèmes d’injection
ROLE :
Interface échantillon-chromatographe
Système de vaporisation
Organe de transfert dans la colonne
IDEAL :
Récupération représentative de l’échantillon sans discrimination
Permettre l’analyse quantitative
Permettre l’analyse de traces
Volume mort minimum, capacité suffisante
Inertie chimique
Répétabilité pour des injections manuelles
Automatisation…

## Slide 57
Systèmes d’injection
Schéma d’un système d’injection

## Slide 58
Systèmes d’injection
Injection direct
Système de première génération
Utilisé pour des colonnes remplies et des colonnes capillaires
Limitation du volume injecté
Variation du diamètre de l’insert suivant le type de colonne
      Grand diamètre pour colonnes remplies
      Petit diamètre pour colonnes capillaires
Limitation du diamètre interne des colonnes capillaires (0,53 mm)

## Slide 59
Systèmes d’injection
Injecteur « direct »

## Slide 60
Systèmes d’injection
Injection direct : Exemple
Cas des fortes concentrations :
Pour une injection de 0,1 µL (minimum possible) d’un produit dont la concentration est de l’ordre de 10%, alors il y aura saturation d’une colonne capillaire
Mauvaise efficacité, mauvaise séparation
Cas des faibles concentrations :
Volume d’échantillon limité par le volume de l’insert. Si l’on travail sur des traces et que le détecteur n’est pas sensible, alors le chromatogramme sera plat.
Pas de séparation

## Slide 61
Systèmes d’injection
Injection split/splitless
Système le plus répandu pour les séparation colonne capillaire
Injection de volume d’échantillon compatible avec la quantité de phase stationnaire dans la colonne
Split : système pour les échantillons très concentrés
      Utilisation d’une vanne de Split pour diviser le volume total injecté
      Réduction du volume injecté dans la colonne
Splitless : système pour les échantillons très dilués
      Utilisation de la vanne de Split pour pré concentrer
      Pré concentration en tête de colonne

## Slide 62
Systèmes d’injection
Injecteur Split/Splitless

## Slide 63
Systèmes d’injection
Fonctionnement Split :
Injection d’un volume total d’échantillon dans le liner à l’aide d’une seringue
L’injecteur étant chauffé, l’échantillon est instantanément vaporisé
L’échantillon est ensuite divisé en deux partie par une vanne de split
La plus petite partie est injectée dans la colonne
La plus grande est évacuée par ce que l’on appelle la fuite
Injection split/splitless
Rapport de division R = débit de fuite/débit de la colonne

## Slide 64
Systèmes d’injection
Exemple Split :
Débit de l’injecteur : 52 ml/min
Vanne de fuite : 50 ml/min
On en déduit le débit de la colonne à 2 ml/min
Injection split/splitless
R = débit de fuite/débit de la colonne
R = 50/2 = 25
Si on injecte 1 µL, alors on introduit 1/25 de µL dans la colonne

## Slide 65
Systèmes d’injection
Fonctionnement Splitless :
La vanne de split est fermée
On introduit l’échantillon (max 3µL)
On attend quelques dizaines de secondes
      Refocalisation dans les premiers cm de la colonne
On ouvre la vanne de fuite pour purger la chambre d’injection
Injection split/splitless
Application Splitless :
Piège à froid
Effet solvant

## Slide 66
Type de liner
Systèmes d’injection

## Slide 67
Systèmes d’injection
Liner ou insert
Chemisage de la chambre d’injection pour la rendre inerte
Premier point de contact de l’échantillon avec le système analytique
Permet de faire évoluer la qualité de l’injection
      Différents diamètres d’insert
      Possibilité de les modifier chimiquement
      Dérivation online des échantillons
Grand nombre de liner proposé sur le marché
      Choix du liner idéal très compliqué (compromis)
Possibilité d’activer ou de désactiver chimiquement le liner
      Augmentation du champs d’applications
Entretient permanent du liner

## Slide 68
Systèmes d’injection

## Slide 69
Systèmes d’injection
A
B
Injecteur et entrée de colonne encrassés
A
B
Injecteur et entrée de colonne nettoyés
MAUVAIS
BON

## Slide 70
Systèmes d’injection
Mauvaise séparation
Meilleure séparation
Choix du liner

## Slide 71
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
Appareillage

## Slide 72
Le four
Elément essentiel aux chromatographes modernes car doit posséder une excellente stabilité thermique (jusqu’à 450°C)
Homogénéité de la température assurée par un ventilateur
Programmateur de température
Doit chauffer et refroidir très rapidement
Gradient de température pour pouvoir séparer en un minimum de temps des mélanges de composés peu volatils et très volatils

## Slide 73
Le four
Enceinte thermostaté
Ventilateur
Colonne

## Slide 74
La colonne
Deux principaux types de colonne en CPG
Les colonnes remplies
        Verre, métal
        Courte (1 à 15 m) et épaisse (1 à 4 mm)
Les colonnes capillaires
        Silice fondue
        Longue (15 à 100 m) et très fine (100 à 250 µm)

## Slide 75
La colonne
Deux principaux types de colonne en CPG

## Slide 76
La colonne
Propriétés physiques

## Slide 77
La colonne : aspect théorique
Equation de Van Deemter
H = A + B/ū + C.ū
Les colonnes remplies
Les colonnes capillaires
Equation de Golay
H = B/ū + (CG + CL).ū
CG : terme de transfert de masse en phase gaz
CL : terme de transfert de masse en phase liquide

## Slide 78
Choix de la colonne
Nature de l’échantillon
Épaisseur du film de la phase stationnaire
Paramètre important : Choix de la colonne
Nature de la phase stationnaire
Diamètre de la colonne
Longueur de la colonne

## Slide 79
Phase stationnaire
Film polymérique qui recouvre ou qui est greffé sur la paroi interne de la colonne capillaire
Équilibres d’interactions entre solutés et phases différents suivant la nature de la phase
Paramètres de choix de la phase stationnaire
Nature
Polarité
Stabilité
Température mini et maxi d’utilisation

## Slide 80
Phase stationnaire : Polarité
Composé non polaire
Composé polaire

## Slide 81
Phase stationnaire : Polarité
Exemple

## Slide 82
Détecteurs
ROLE :
Appareil de mesure physico-chimique qui ne réagit qu’au passage des solutés voire d’espèces spécifiques du soluté
Signal traité après amplification par un système informatique d’acquisition
IDEAL :
Sensible
      Rapport signal électrique/débit massique
      Rapport signal électrique/concentration
Universel
Robuste
Domaine de linéarité large

## Slide 83
Détecteurs
3 types de détecteur
Les détecteurs universels
Les détecteurs semi-universels
Les détecteurs spécifiques
2 types de réponse
Proportionnelle au débit massique
Proportionnelle à la concentration du soluté dans la phase mobile

## Slide 84
Détecteurs
Comment choisir un détecteur ?

## Slide 85
Détecteur à ionisation de flamme (FID)
Principe :
Mesure le courant ionique généré dans une flamme hydrogène au passage de l’échantillon

## Slide 86
FID
Réponse
Non proportionnelle au nombre d’atomes de carbone : à masse égale injectée, un C6 donne aprox. La même réponse qu’un C1
Le chlorure de méthylène donne une réponse moins grande que le méthane (le chlore refroidi localement la flamme)
Sensibilité
Très élevée, s’exprime en coulomb/gramme
Limite de détection
Peut atteindre 2 à 3 pg/sec

## Slide 87
FID
Avantages et inconvénients:
Décrit la première fois en 1958
Le plus couramment utilisé
Grande sensibilité
Bonne linéarité
Faible volume mort
Presque universel
Destructive

## Slide 88
FID

## Slide 89
Spectrométrie de masse
Détermination de données structurales sur les composés

## Slide 90
Plan de cours
Introduction générale sur la chromatographie
Aspect théorique de la chromatographie
Chromatographie gazeuse : principe et appareillage
Chromatographie liquide : principe et appareillage

## Slide 91
Chromatographie en Phase Liquide (HPLC)
Principe
Phase stationnaire
A
B
ÉCHANGE de molécule LIQUIDE entre phase stationnaire et phase mobile
Phase stationnaire solide
Phase mobile LIQUIDE
Phase mobile
Méthode de séparation de composés non-volatiles

## Slide 92
Phase mobile
Solvant aqueux ou organiques
        Eau
        Acétonitrile
        Méthanol
        Ethanol…
Propriété : polarité inverse à la phase stationnaire
Il y a interaction entre la phase mobile et la phase stationnaire
Il y a interaction entre la phase mobile et les solutés
Chromatographie en Phase Liquide (HPLC)

## Slide 93
Phase mobile
Chromatographie en Phase Liquide (HPLC)

## Slide 94
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
Appareillage

## Slide 95
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
Appareillage

## Slide 96
Systèmes d’injection
ROLE :
Interface échantillon-chromatographe
Organe de transfert dans la colonne
IDEAL :
Récupération représentative de l’échantillon sans discrimination
Permettre l’analyse quantitative
Permettre l’analyse de traces
Volume mort minimum, capacité suffisante
Répétabilité pour des injections manuelles
Automatisation…

## Slide 97
Systèmes d’injection
Boucle d’injection (injection manuelle)
Colonne
Entrée
Phase mobile
Poubelle
Entrée
Échantillon
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2

## Slide 98
Systèmes d’injection
Boucle d’injection (injection automatique)
Etape 1 :
Lavage de la boucle

## Slide 99
Systèmes d’injection
Boucle d’injection (injection automatique)
Etape 2 :
Remplissage de la boucle

## Slide 100
Systèmes d’injection
Boucle d’injection (injection automatique)
Etape 3 :
Injection dans la colonne

## Slide 101
La colonne
Deux principaux types de colonne en CPG
Les colonnes remplies
        Inox ou verre
        Longueur : 15 à 30 cm
        Diamètre : 4 à 40 mm

## Slide 102
La colonne
Un type de colonne en HPLC

## Slide 103
La colonne : aspect théorique
Equation de Van Deemter
H = A + B/ū + C.ū
Les colonnes remplies

## Slide 104
Choix de la colonne
Nature de l’échantillon
Paramètre important : Choix de la colonne
Nature de la phase stationnaire
Diamètre de la colonne
Longueur de la colonne

## Slide 105
Phase stationnaire
Équilibres d’interactions entre solutés et phases différents suivant la nature de la phase
Paramètres de choix de la phase stationnaire
Nature
Polarité
Stabilité
Température mini et maxi d’utilisation

## Slide 106
Colonnes polaires dites « phase normale »
Les colonnes en phase normale sont des colonnes dont la phase stationnaire est polaire et acide.
La phase normale la plus utilisée est à base de gel de silice : à sa surface se trouvent des groupes silanols (-OH) et des groupes siloxanes (-O-). Ces groupes permettent à la silice de retenir les composés à analyser par des liaisons hydrogènes.
Cette phase sert ainsi principalement à séparer des composés polaires.
Phase stationnaire : Polarité
Colonnes apolaires dites « phase inverse »
La base d'une phase inverse est une phase normale sur laquelle des chaînes alkyles (ou autres selon la polarité recherchée) ont été greffées au niveau des groupes silanols. En général, la phase stationnaire est majoritairement composée de petites particules de silice sur lesquels on a greffé des fonctions chimiques, le plus souvent de chaînes alkyles à 8 ou 18 atomes de carbones.
Cette phase est dite "inverse" car apolaire et hydrophobe

## Slide 107
Détecteurs
ROLE :
Appareil de mesure physico-chimique qui ne réagit qu’au passage des solutés voire d’espèces spécifiques du soluté
Signal traité après amplification par un système informatique d’acquisition
IDEAL :
Sensible
      Rapport signal électrique/débit massique
      Rapport signal électrique/concentration
Universel
Robuste
Domaine de linéarité large

## Slide 108
Détecteur UV/Vis

## Slide 109
Détecteur UV/Vis
A = ε.c.L

## Slide 110
Détection par Fluorescence

## Slide 111
Avantages et inconvénients:
Très grande sensibilité
Bonne linéarité
Faible volume mort
Ne détecte pas les composés qui ne fluorescent pas
Etape de dérivatisation
Détection par Fluorescence

## Slide 112
Spectrométrie de masse
Détermination de données structurales sur les composés

## Slide 113
Avantages et inconvénients:
Très grande sensibilité
Bonne linéarité
Faible volume mort
Pas Universel
Cher
Destructif pour l’Electrospray
Détecteur MS